Они держат H=31kHz / V=48.8Hz
List of compatible monitors
просьба добавлять модели по алфавиту
Марка/модель / Model	Тип / Type	Заявлено в документации	Примечания / Comment	Тестер
Acer AL1714	LCD		Картинка появляется, изображение удалось вывести практически в центр экрана, интерполяция картинки среднего качества
Acer AL1716	LCD		Показывает без проблем.	ewgeny7
Acer AL1917	LCD		Показывает без проблем. Сразу без каких либо настроек, четко посредине, идеальная картинка, ровная и четкая	AAA
Acer AL2216W	LCD		Работает нормально, но монитор широкоформатный / и не умеет делать 4:3	r0bat
Acer V173	LCD	H: 30..80 KHz / V: 50..75 Hz	Показывает без проблем. / Автоподстройка схватывает синхру.	ewgeny7
AST Vision 4L	CRT		Работает нормально.
Benq FP71G+u	LCD		Картинка (которая графика без бордюра) сильно растянута по вертикали до границ / экрана, средства по её корректировке в мониторе отсутствуют.	ovvnex
Benq FP93GX	LCD		Показывает без проблем, без каких либо настроек, квадрат четко посредине.
Benq V2200 (ET-0035-N)	LCD / wide		Картинка отличная, изображение выводится в центр экрана, финальная часть демы RAGE идет хорошо.	ovvnex
BENQ V2410 Eco	LCD / wide		Работает отлично.	lysach
CTX EX700F	CRT		Показывает без проблем.	DimkaM
Daewoo 511b	CRT		Показывает. Изображение почти по центру. Инфо монитора диагностирует: 31KHz 49Hz
Daewoo CMC-1418S	CRT		Изображение нормальное, его размер легко подгоняется ручными регулировками.	grand
Daewoo CMC-1427S	CRT		Показывает без проблем.	DimkaM
Digital Vision E1770	CRT		Показывает без проблем	dj sanyok
Edison 1439SV	CRT		Изображение нормальное, его размер легко подгоняется ручными регулировками.	grand
Eizo Nanao FlexScan T566 17''	CRT	H: 30...96 kHz, V: 50...160 Hz	Картинка отличная, выводится точно по центру, но экран довольно сильно мерцает. Меню монитора показывает fH: 31,2 kHz, fV: 48,7 kHz	krogoth
Gateway2000 CrystalScan 1024 NI	CRT		Показывает без проблем. / Может в некоторых моделях не держать кадровую синхронизацию (у меня ручка регулировки вывернута в крайнее положение).	chrv
Hewlett Packard hp 56	CRT		Показывает без проблем.	lvd
IBM 6546-21H 14”	CRT		Картинка по центру, цвета хорошие, сведение и баланс в норме.	sserg
Iiyama Vision Master PRO 514	CRT		Изображение смещено влево, боковые вертикальные геометрические искажения, всё это легко устраняются регулировками. / Цветопередача и баланс цвета идеальны.	sserg
Iiyama Vision Master PRO 454	CRT		Изображение смещено влево, боковые вертикальные геометрические искажения, всё это легко устраняются регулировками. / Цветопередача и баланс цвета идеальны.	sserg
LaCie Electron BlueIV 19"	CRT		Картинка отличная, изображение вывел ровно в центр, мерцания картинки практически / незаметно.	ovvnex
LG 15LC1RB	LCD		LCD телевизор. Немного было смещено изображение в право, но настройками телевизора все исправил.
LG 32LG5700	LCD		LCD телевизор. Работает.	lysach
LG Flatron 775FT	CRT		Показывает без проблем. В информации можно просмотреть что частоты 31.2кгц/49гц.
LG Flatron 776FM	CRT	H: 30..70KHz / V: 50..160 Hz	Показывает без проблем. / В инфо 31.2кгц/49гц.
LG Flatron F700P	CRT		Все хорошо, картинка хорошая.	visionaire
LG Flatron L1942S	LCD		Картинка отличная, изображение выводится в центр экрана, финальная часть / демы RAGE идет хорошо.	ovvnex
LG Flatron L194WS	LCD		Работает отлично	lysach
LG Flatron L1972H	LCD		Картинка отличная, в центре экрана без полей и / без всяких настроек.	play_nn
LG Flatron M2794DP-PZ	LCD / wide		Изображение отличное, по центру.	witchcraft
LG Flatron T710BH	CRT		Отличная картинка (режим 31.2кГц/49Гц).
LG Flatron W2343S	LCD / wide		Картинка ровно по центру экрана, бордюр есть со всех сторон, пропорции прямоугольник слишком вытянут по горизонтали. Бордюр есть со всех сторон.	ovvnex
LG StudioWorks 44i	CRT		Работает	lysach
LG StudioWorks 500E	CRT		Деформированное выгнутое по краям изображение.	grand
NEC MultiSync XP21	CRT		Показывает без проблем, но менюшка наэкранная виснет и не выводится, если особо упорно нажимать кнопочки на морде — выключается и не показывает.	lvd
NEC Multisync LCD225WXM	LCD / wide		Картинка растянута (монитор 16:10), но регулировкам поддается нормально.	Merlin
Panasonic TX-R32LX85	LCD	H: 31..69 КГц / V: 59..86 Гц	Показывает, отлично на новой прошивке. / Телевизор-монитор	AAA
Philips 20PFL-3403	LCD		Через VGA (вход под PC)-работает отлично, изображение сразу выводится по центру (на крайняк в телевизоре есть регулировка по гор./вер. позиции.)
Philips 32PFL54040-60	LCD		Показывает, но на "зонтике" (Rage) проскакивает артефакт "режет луч" (возможно внутри ещё преобразование скажем к 60гц происходит) - важно только для очень / критичного просмотра дем.
Proview SP716	LCD		Показывает. Иногда после автоподстройки у правого края появляется вертикальная черная полоса (ее видно если бордер белый), правее этой полосы видно кусок белого бордера.	jtn
Roverscan Optima 155	LCD	H: 30..62KHz / V: 50..75Hz	Показывает, меню работает. / Инфо монитора диагностирует: 31.3KHz 48Hz	chrv
Samsung 55B	CRT		Картинка хорошая, изображение выводится в центр экрана.	ovvnex
Samsung P2250G	LCD	H: 30..81 KHz / V: 56..60 Hz	Изображение отличное, центровка по центру на автонастройке.	savelij
Samsung SyncMaster 15GLe	CRT	H: 30..50 KHz / V: 50..120 Hz	Изображение — отличное.	DDp
Samsung SyncMaster 226BW	LCD / wide		Работает, отображение в пропорции 16:10 (т.е. немного растянуто по-горизонтали).
Samsung SyncMaster 732N	LCD		Картинка хорошая, изображение выводится в центр экрана, финальная часть демы RAGE идет хорошо.	ovvnex
Samsung SyncMaster 740BF	LCD		Показывает хорошо	mick
Samsung SyncMaster 743N	LCD		Работает.	homeness
Samsung SyncMaster 755DFX	CRT		Качество изображение - Хорошее. Картинка в центре.	albion
Samsung SyncMaster 757MB	CRT	H: 30..96 KHz / V: 50..160 Hz	Изображение — отличное.	DDp
Samsung SyncMaster 757NF	CRT		Работает.
Samsung SyncMaster 763MB	CRT		Деформированное выгнутое по краям изображение.	grand
Samsung SyncMaster 765MB	CRT		Работает. Заметно мерцание экрана.
Samsung SyncMaster 940N	LCD		Картинка отличная, изображение выводится в центр экрана, финальная часть демы RAGE идет хорошо.	ovvnex
Samsung SyncMaster 941MP	LCD		Изображение — хорошее. (Или с муаром при автонастройке, или сдвинутое и слегка сжатое по горизонтали при ручной настройке частоты/фазы пикселей.) / Это бюджетный монитор-телевизор, но имеются входы Композит/S-Video/SCART-RBG. / Все ТВ-сигналы обрабатываются — качество посредственное. Картинка через SCART не лучше, чем через S-Video.	DDp
Samsung SyncMaster P2050	LCD / wide		Картинка ровно по центру экрана, бордюр есть со всех сторон, пропорции прямоугольника ближе к широкоформатному.	ovvnex
Samsung SyncMaster P2370H	LCD / wide		Картинка, после автонастройки, отличная в центре экрана, растянутая.	play_nn
Samtron 55E	CRT		Картинка и геометрия отличные, изображение выводится в центр экрана.	ovvnex
Samtron 76DF	CRT		Изображение нормальное, но заметно мерцает, так как монитор предназначен для высоких частот разверток. Размер изображения автоматически подгоняется под весь экран.
Samtron 76E	CRT		Изображение нормальное, но заметно мерцает, так как монитор предназначен для высоких частот разверток. Размер изображения автоматически подгоняется под весь экран.	grand
Samtron SC-428VSL	CRT		Всё отлично и чётко показывает, вопросов пока не наблюдалось, скроллы плавные, картинка чёткая, отрегулировал всё по центру.	breeze
Scott B17CL	CRT		Показывает без проблем.	DimkaM
Sony Multiscan G520	CRT		Всё идеально,цветопередача и сведение на самом высоком уровне.	sserg
Sony Multiscan E230	CRT		Всё идеально,цветопередача и сведение на самом высоком уровне.	sserg
ViewSonic G653	CRT		Картинка хорошая, изображение выводится в центр экрана.	ovvnex
ViewSonic G655	CRT		Слегка сдвинуто изображение влево, небольшие геометрические искажения на боковых вертикальных, которые легко устраняются / регулировкой. Цветопередача и баланс идеальны.	sserg
ViewSonic G90F	CRT		Слегка сдвинуто изображение влево, небольшие геометрические искажения на боковых вертикальных, которые легко устраняются / регулировкой. Цветопередача и баланс идеальны.	sserg
ViewSonic E50	CRT		Показывает без проблем.
ViewSonic E70	CRT		Показывает без проблем.	lvd
ViewSonic E70F	CRT		Показывает без проблем.	DimkaM
ViewSonic VA1916W	LCD / wide		Картинка четко по центру. 49 Hz 31 kHz resolution 800*600	p_bobrovnikov
ViewSonic VA2213W	LCD / wide		Всё отлично показывает и даже не ругается, но походу растягивает. Оказывается у него есть режим 4:3 (плюс чуть подрегулировал вручную).	DimkaM
ViewSonic VX924	LCD		Картинка смещена влево. Изображение по горизонтали можно подстроить.	p_bobrovnikov

Они не держат H=31kHz / V=48.8Hz
List of non-compatible monitors
просьба добавлять модели по алфавиту
Марка/модель / Model	Тип / Type	Заявлено в документации	Примечания / Comment
Acer V203w	LCD		Не показывает. / Монитор выводит «Вход не поддерживается».
Acer V223HQ	LCD		Не показывает, только ругается на режим.
Asus VB172D	LCD		Изображение не показывает и выдает сообщение "Вне диапазона".
Asus VW222u	LCD	H: 31..80KHz / V: 56..75Hz	Не показывает. / Монитор выводит «Вне диапазона».
Benq FP91G+	LCD		Картинка не появляется, высвечивается сообщение монитора "Out of Range!"
Benq FP92G	LCD	H: 31..81KHz / V: 56..76Hz	Не показывает. / Монитор выводит «Out of range».
Benq G2420HD	LCD / wide		Не показывает. / Монитор выводит «Out of range».
Benq G700	LCD		Не показывает. / Монитор выводит «Out of range».
Benq M2200HD	LCD / wide		Не показывает. / Монитор выводит «Out of range».
Benq V2220	LCD		Не показывает. / Монитор выводит «Out of range».
CTX PR500F CFA1570A	CRT		Mонитор выводит сообщение о недопустимости данного видеорежима с указанием значений частот разверток.
Hansol H550 B15HF	LCD		Не показывает.
HP1502 P9617D	LCD	H: 30..61KHz / V: 56..76 Hz	Не показывает. / Монитор выводит «Input Signal Out of Range»
Hyundai Q770	CRT		Не показывает, только ругается на режим.
IIyama ProLite E435S	LCD		Сообщает о низкой частоте кадровой развертки.
LG Flatron L1730b	LCD	H: 30..83KHz / V: 56..75 Hz	Изображение отсутствует, надпись чето типа плохой сигнал.
LG Flatron w1934S	LCD wide		Изображение отсутствует, надпись чето типа плохой сигнал.
LG PK560	Plasm / tv		Пишет "Неверный сигнал"
Matrix XP1501	LCD		Не показывает
Mitsubishi Diamond Pro 920	CRT		Монитор выводит signal out of range
NEC MultiSync 1770NX	LCD		Вне диапазона, нет картинки
Philips 42 PFL 5405	LCD / tv		Не показывает с VGA входа
Philips 160E1SB/00	LCD		Cовсем никак не показывает
Philips 170S	LCD	H: 30..82KHz / V: 56..76 Hz	Изображение отсутствует, надпись чето типа плохой сигнал.
Roverscan 115gs	CRT		Не показывает.
Samsung 215TW LS21DPWASQ	LCD		Не показывает. Пишет: / НЕОПТ РЕЖИМ 1680*1050 60 hz
Samsung 171S GH17LSSN	LCD	H: 30..81KHz / V: 56..85 Hz	Не показывает. / Монитор выводит «not support format»
Samsung 193P	LCD		Показывает, но экран уезжает в левый правый угол, в итоге нижний бордер обрезан, а справа синяя полоска.
Samsung E1920	LCD / wide		Показывает замечательно, но поверх экрана выводит надпись что сигнал не "оптимален", а через некоторое время отрубает изображение.
Samsung 2033SN	LCD / wide		Показывает, потом отключается.
Samsung E2220NW	LCD / wide		Показывает отлично и даже режим 4:3 есть, но в начале ругается, а через 3мин выключается.
Samsung SyncMaster 2053BW	LCD / wide		Ругается на неоптимальный режим, но показывает, через пару минут изображение исчезает.
Samsung SyncMaster 2223NW	LCD / wide		Картинка не появляется, высвечивается сообщение монитора об не оптимальном режиме.
Samsung SyncMaster 2233N	LCD / wide		Картинка появляется, но на экране сначала высвечивается сообщение монитора о не оптимальном режиме, картинка есть, хоть и сильно растянутая. Через некоторое время экран гаснет и монитор просто показывает картинку о не оптимально режиме.
Samsung SyncMaster 225bw	LCD		Неоптимальный режим, нет картинки
Samsung SyncMaster 710N	LCD		Картинка не появляется, высвечивается сообщение монитора о неоптимальном режиме.
Samsung SyncMaster 713N	LCD		Картинка не появляется, высвечивается сообщение монитора о неоптимальном режиме.
Samsung SyncMaster 720N	LCD		Картинка не появляется, высвечивается сообщение монитора о неоптимальном режиме.
Samsung SyncMaster 913N	LCD		Картинка не появляется, высвечивается сообщение монитора о неоптимальном режиме.
Samsung SyncMaster 943N	LCD		Картинка появляется, интерполяция изображения отличная, но периодически появляется сообщение монитора поверх изображения PentEvo о неоптимальном режиме и растр пропадает. Изображение восстанавливается при повторном нажатии ScrollLock.
Sony KDL-40P2530	LCD / tv		Это телевизор, но с разными входами. PC Standard 15pin connector – нет изображения, сообщение Out of range.
ViewSonic E641	CRT		Не работает. Регулировка не помагает.
ViewSonic VX500	LCD		Картинки нет. Сообщение монитора: 48,8 Hz, 31kHz – Resolution is not supported. Просит, чтобы сменил разрешение.